## Slide 1
2025 baqu4 자율주행 정기회의
브레이크 파트 정건우, 정제윤

## Slide 2
다이어그램
2025년 baqu4 자율주행 정기회의
DC Actuator 가 브레이크를 제어 (세밀 조절 x, 간단한 브레이크 on/off 제어)
너무 강한 브레이크 -> 차체 전복 위험 가능 -> 적절한 브레이크 제어 값
Encoder를 이용해 적절한 DC Actuator 위치 값 -> Limit 으로 선정
+α: IGBT 이용하여 D프리젠테이션 6 SemiBoldC Actuator 와 아두이노 간 고전류/고전압 Leakage 방지/비상상황의 경우 IGBT를 off 시켜 전류 차단
MCU (아두이노 DUE)
DC Actuator DHLA2500
DC Actuator DHLA2500
I2C 16x2 Display
모터 드라이버 (BTS7960)
IGBT
12V
12V
브레이크 페달
DC Actuator
Push
PULL
측면도
Encoder

## Slide 3
방법 1
2025년 baqu4 자율주행 정기회의
KPM12
자석이 움직이면 그 자석의 위치를 연속적으로 읽는 센서
비접촉식 -> 마모 없음
일반적인 선형 홀센서와 다르게 KPM12는 자기장 패턴 자체를 비교하는 방식이기 때문에, 모터에서 오는 균일한 배경 자기장은 자동으로 대부분 상쇄됨.

## Slide 4
방법 2
2025년 baqu4 자율주행 정기회의
회전형 자기각 센서(AS5600)
자석이 센서 앞에서 돌아가는 각도를 읽음
비접촉식 -> 마모 없음
자속 방향을 읽기 때문에 외부 자속 간섭에 훨씬 유리
다만, 선형-> 회전 변환 구조가 필요
액츄에이터와 센서에 짧은 레버 연결 https://youtube.com/shorts/Ww0m7PPZYXU?si=JLivj4Ne7rBDM-tE

## Slide 5
방법 3
2025년 baqu4 자율주행 정기회의
와이어식 선형 변위 센서
로드가 움직일때 와이어 길이가 변하고, 이 변한 길이를 엔코더가 측정
비접촉식 -> 마모 없음

## Slide 6
방법 4
2025년 baqu4 자율주행 정기회의
슬라이딩 포텐셔미터
슬라이더를 Actuator에 직접 물리적으로 연결
마모 발생 -> 긴 수명 기대하기 어려움 (2cm 스트로크라 수명 문제 거의 없음)

## Slide 7
코드
2025년 baqu4 자율주행 정기회의
Motor 동작 예제 코드
센서 예제 코드
int SENSOR_PIN = 0; // center pin of the potentiometer
int RPWM_Output = 5; // Arduino PWM output pin 5; connect to IBT-2 pin 1 (RPWM)
int LPWM_Output = 6; // Arduino PWM output pin 6; connect to IBT-2 pin 2 (LPWM)
void setup()
{
pinMode(RPWM_Output, OUTPUT);
pinMode(LPWM_Output, OUTPUT);
}
void loop()
{
int sensorValue = analogRead(SENSOR_PIN);
// sensor value is in the range 0 to 1023
// the lower half of it we use for reverse rotation; the upper half for forward
rotation
if (sensorValue < 512)
{
// reverse rotation
int reversePWM = -(sensorValue - 511) / 2;
analogWrite(LPWM_Output, 0);
analogWrite(RPWM_Output, reversePWM);
}
else
{
// forward rotation
int forwardPWM = (sensorValue - 512) / 2;
analogWrite(LPWM_Output, forwardPWM);
analogWrite(RPWM_Output, 0);
}
}
PWM 신호의 Duty Cycle 조절하여 모터 속도 제어