## Slide 1
2025 baqu4 자율주행 정기회의
브레이크 파트 신동근, 권시은

## Slide 2
다이어그램
2025년 baqu4 자율주행 정기회의
DC Actuator 가 브레이크를 제어 (세밀 조절 x, 간단한 브레이크 on/off 제어)
너무 강한 브레이크 -> 차체 전복 위험 가능 -> 적절한 브레이크 제어 값
압력센서 통해 적절한 DC Actuator 위치 값 -> Limit 으로 선정
IGBT 이용하여 DC Actuator 와 아두이노 간 고전류/고전압 Leakage 방지
비상상황의 경우 IGBT를 off 시켜 전류 차단
MCU (아두이노 DUE)
DC Actuator DHLA2500
DC Actuator DHLA2500
압력 센서 (SZH-SEN02)
I2C 16x2 Display
모터 드라이버 (BTS7960)
IGBT
12V
12V
브레이크 페달
DC Actuator
Push
PULL
측면도

## Slide 3
코드
2025년 baqu4 자율주행 정기회의
Motor 동작 예제 코드
압력센서 예제 코드
int SENSOR_PIN = 0; // center pin of the potentiometer
int RPWM_Output = 5; // Arduino PWM output pin 5; connect to IBT-2 pin 1 (RPWM)
int LPWM_Output = 6; // Arduino PWM output pin 6; connect to IBT-2 pin 2 (LPWM)
void setup()
{
pinMode(RPWM_Output, OUTPUT);
pinMode(LPWM_Output, OUTPUT);
}
void loop()
{
int sensorValue = analogRead(SENSOR_PIN);
// sensor value is in the range 0 to 1023
// the lower half of it we use for reverse rotation; the upper half for forward
rotation
if (sensorValue < 512)
{
// reverse rotation
int reversePWM = -(sensorValue - 511) / 2;
analogWrite(LPWM_Output, 0);
analogWrite(RPWM_Output, reversePWM);
}
else
{
// forward rotation
int forwardPWM = (sensorValue - 512) / 2;
analogWrite(LPWM_Output, forwardPWM);
analogWrite(RPWM_Output, 0);
}
}
int FlexPin = A0; // 센서값을 읽기 위해 아날로그핀0번을FlexPin에 지정한다. void setup()
{
Serial.begin(9600); // 센서값을 읽기 위해 시리얼 모니터를 사용할것을설정.
}
void loop()
{
int FlexVal; // 센서값을 저장할 변수
FlexVal = analogRead(FlexPin); // 아날로그를 입력 받음 (0~1023) Serial.print("sensor: "); // sensor: 라는 텍스트를 프린트한다. Serial.println(FlexVal); // println은 줄바꿈 명령이다. flexVal의 값을 출력한다. delay(500);
}
PWM 신호의 Duty Cycle 조절하여 모터 속도 제어
압력센서의 물리적 변화 -> 저항 변화 -> 전압 변화 이를 ADC로 읽음

## Slide 4
배선도
2025년 baqu4 자율주행 정기회의
모터
압력 센서
IGBT

## Slide 5
고려할 점 / 우려사항
2025년 baqu4 자율주행 정기회의
부착위치
압력센서의 추가 저항 값
1안
2안
추가된 저항에 따라
ADC로 읽는 전압 값의 범위가 바뀜
저항 값 조절하여 센서의 민감도 조절 가능
브레이크 페달
DC Actuator
Push
PULL
측면도
휨 센서

## Slide 6
고려할 점 / 우려사항
2025년 baqu4 자율주행 정기회의
압력센서 대체재 (기울기 센서)
6
브레이크 페달
DC Actuator
Push
PULL
측면도
기울기 센서
기울기 센서 사용시 우려사항 -> 차체의 흔들림으로 인한 노이즈가 심할 것으로 예상됨

## Slide 7
향후 계획
2025년 baqu4 자율주행 정기회의
휨 센서의 부착위치 1안과 2안을 모두 시도 -> 원활한 측정 및 고장 가능성이 매우 낮을 것으로 예상되는 위치에 부착할 계획
적절한 브레이크 제어 값 확인 -> 이때의 압력센서 값을 Limit 으로 선정하여 그 값까지 Actuator가 작동하도록
이후 IGBT 추가하여 안정적인 회로 구현

## Slide 8
Thank you